## Slide 1
プラント自動巡回点検ロボット
（EX ROVR “ASCENT”)
ライブデモ概要
2020年8月

## Slide 2
開催日時：####年#月#日
##：##-##：## 御挨拶、デモ計画説明
##：##-##：## デモ走行御見学
##：##-##：## 質疑応答
EX ROVR “ASCENT” ライブデモ概要
三菱ケミカル殿
https://us02web.zoom.us/j/85938665059?pwd=bjk4aVJjUzU3N1Y1V3B1WXVjbmdNUT09
https://www.mhi.com/jp/products/energy/ex_rovr.html
EX ROVR “ASCENT” 製品紹介ウェブサイト
Notes: 本日はEX ROVRのライブデモにお時間を頂き誠にありがとうございます。
ここに示します通り、まずスライドを使って説明させて頂いた後、ライブデモのご紹介を行い、最後に開発ロードマップについてご説明いたします。
ウェブサイトにも至近の情報を掲載しておりますので、こちらもご確認頂きたく存じます。

## Slide 3
EX ROVR “ASCENT” コンセプト動画
Notes: 本日はEX ROVRのプロトタイプを用いたデモを実施致しますが、将来像を示したコンセプト動画も用意しておりますので、こちらもご覧頂きたいと思います。

## Slide 4
ステーション
（非接触給電および保護ガス補充充填）
圧縮空気
（保護ガスとして）
～
AC電源
EX ROVR “ASCENT” 外観（デモ機：1.5世代機）
本写真は2019年10月時点のプロトタイプ機（ステーションは試作機）であり、製品の外観は今後変わります。
EX ROVR “ASCENT” 主要目 | 
全長 | 700-1200mm
全幅 | 450mm
全高 | 540mm
全重量 | 約75kg
移動速度 | 約1.2km/h (平地での最高速度)
マニ先端力 | 約3kg
防爆検定 | 日本(Ex2015) Zone 1
Notes: このスライドでは本日のデモで使用するEX ROVRの大まかな仕様を示しております。 模擬プラントでデモを行う前に、現場にて詳細をご説明いたしますので、ここでは割愛させて頂きます。 なお、模擬プラントでのデモの動画は、ホームページの「ムービー」タブにございますので、そちらをご参照ください。

## Slide 5
※1
※2
※1
※2
ロボット動作管理アプリ
画像処理アプリ
（学習・デジタル化 将来）
ダッシュボード
アプリ
スケジュール管理
履歴データ監視
リアルタイムデータ
アラーム
現在位置・状態
キャリアの閉域網
（グローバル）
ロボット
遠隔操作端末
Zone 1
標準システム
オプショナルシステム
ユーザサーバーシステム
Virtual
Private Cloud
MHI
VPC
User
User
物理専用線
仮想専用線
Linux
WWW
WWW
遠隔操作
地図・シナリオ作成
アプリ
ロボット毎のダッシュボード
ユーザ毎の監視画面
4G/LTE
4G/LTE
User
User
User (or MHI)
※2
日本
※3
※3
※3
EX ROVR “ASCENT” グローバルIoTクラウドシステム構成
※1 法令等により、国・地域・キャリアの制限があります
※2 別途使用料がかかります
※3 遠隔操作端末1台を標準システムに含みます。 ダッシュボード・監視画面用PCは含みません
Notes: 次に、LTEとAmazon Web Serviceを用いたEX ROVRのネットワークシステムについてご説明いたします。 スライドの左上にロボットがご確認頂けると思います。ロボットは危険区域で使用いたします。自律運転を行うには、まずロボットの遠隔操作により、地図作成とシナリオ作成を行う必要が有ります。 スライド左下にご確認頂けますように、運転員は遠隔操作用のパソコンを用いて、離れた場所の非危険場所から安全にロボットを操作できます。これはLTEのつながるところであれば、世界中どこからでも行う事が出来ます。
作成された地図とシナリオに従い、ロボットは自律運転を開始します。スライドの中央下にご覧いただけるように、運転員は遠隔でスケジュールを設定する事ができ、ロボットはスケジュールに従って自律運転を実行します。運転員はプラントデータの履歴と、ロボットデータの履歴を確認する事も出来ます。
また、運転員は、クラウド上のダッシュボードを使って、点検の進捗とロボットの状態をリアルタイムに確認する事も出来ます。模擬プラントを使ったデモでは、ダッシュボードを適宜ご確認頂きます。
このシステムのメリットは大きく2点挙げられます。
一点目は、LTE通信を用いることで、安全で安定した通信を行えること。
二点目は将来の機能拡張が容易であることです。ロボット自体のハードやソフトを変更すると、ロボットの防爆認証に影響を与えてしまいますが、このシステムではクラウド上にアプリを追設することで容易に機能が拡張できます。

## Slide 6
EX ROVR “ASCENT” セットアップ~自動巡回の手順
次ページ以降でセットアップ~自動巡回の手順をご説明します
Notes: 以降のスライドでロボットのセットアップと自律運転の手順をご説明します。

## Slide 7
まず、ステーションを設置し、電源と空気圧をつなぎこむ
階段の滑り止め
ナビゲーションの
目印設置
ロボットの躓き防止
ロボットの落下防止
Notes: まず、充電ステーションを設置し、電気や空気の供給源と接続します。次に、保全の目的でプラントに付属物を取り付けます。

## Slide 8: 次に、遠隔操作で巡回するエリアの地図を作成。 複数階層は別々に
Map of 1st Floor
2nd Floor
Remote Control PC
Notes: 次に自律運転を行う区域の地図作成を行います。ご覧いただけます通り、遠隔操作にはゲームパッドを用いており、ユーザーにとって使いやすいものとなっております。
今ご覧頂いているのは模擬プラントでのデモの為の地図作成です。今回のケースでは運転員とロボットが同じ場所におりますが、実際のプラントでの適用におきましては、運転員は危険区域の外から遠隔でロボットを操作します。遠隔操作の通信にはLTEを用いています。
今小さな画面が出ましたが、こちらは3D-LiDARで取得したデータになります。徐々に地図が作成されていく様子がご確認頂けると思います。
そしてこちらが完成した模擬プラントの地図です。複数階層を含むシナリオを作成する場合、階層ごとに地図を作成します。

## Slide 9: 巡回ルートと点検項目のシナリオを作成。シナリオ数は無制限
シナリオA
作成スタート
↓
出庫
↓
計器#4B撮影
↓
階段上り
↓
・
・
・
シナリオデータ ＆
ロボット動作管理アプリ
Virtual
Private Cloud
4G/LTE
CコースデータDL
↓
出庫
↓
計器#4B撮影
↓
#13階段上り
↓
・
・
・
#14階段下り
↓
計器#9B熱画像
↓
入庫
18:30 開始予定
Notes: 次に地図に基づきシナリオを作成します。ロボットが充電ステーションを出発し、マニピュレータの先端に搭載されたカメラを使って計器の画像を取得するシナリオを作成しているのがご覧頂けると思います。 これらのシナリオ作成もゲームパッドと遠隔操作パソコンを用いて実施します。 このあとロボットを階段まで移動し、シナリオ作成を続行します。 シナリオは完成した後、LTE通信でクラウドにアップロードされます。 ロボットは実行するシナリオを都度クラウドからダウンロードするため、作成できるシナリオの数に制限はありません。

## Slide 10: 準備完了。スケジューラの設定に従って巡回点検シナリオを自動実行
シナリオA
2020年8月3日(月)
3:00 6:00 9:00 12:00 15:00
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
シナリオB
シナリオC
シナリオA
AコースデータDL
↓
出庫
↓
計器#4B撮影
↓
計器#4C撮影
↓
階段#2 昇
↓
音収録（30秒）
・
・
・
↓
階段#2 降
↓
入庫
実行中
CコースデータDL
↓
出庫
↓
計器#4B撮影
↓
段差#6乗り越え
↓
計器#9F撮影
・
・
・
↓
入庫
14:30 開始予定
BコースデータDL
↓
出庫
↓
計器#4B撮影
・
・
・
↓
入庫
09:15 正常終了
現在時刻
※全シナリオで、ガス濃度(4成分)と温度を常時監視
本日はここからデモをご覧いただきます
Notes: 運転員により各シナリオを実行するスケジュール設定が可能です。 ロボットは設定されたスケジュールに従い自律運転を開始します。 本日のデモではシナリオAをご覧頂きます。

## Slide 11
EX ROVR “ASCENT” 自動巡回デモシナリオ (1/3)
本部
充電
ステーション
パイプ
パイプ
パイプ
パイプ
パイプ
障害物
タンク
11m
12.6m
1/3（1階）
狭隘部での自律走行
マニピュレータによる計器へのアクセス
カメラによる画像取得
階段昇降
ダッシュボードでの情報確認
地図上にない障害物の検知
熱画像カメラによる画像取得
自律走行による障害物乗り越え
非接触給電
1
2, 3, 5
4
Notes: では、本日のデモの概要についてご説明いたします。
まず、ロボットは充電ステーションを出発し、狭い通路を進んでいきます。 次にマニ先端のカメラで計器画像を取得します。 画像取得後、ダッシュボードでリアルタイムデータをご確認頂きます。

## Slide 12
EX ROVR “ASCENT” 自動巡回デモシナリオ (2/3)
11m
12.6m
狭隘部での自律走行
マニピュレータによる計器へのアクセス
カメラによる画像取得
階段昇降
ダッシュボードでの情報確認
地図上にない障害物の検知
熱画像カメラによる画像取得
自律走行による障害物乗り越え
非接触給電
6
1
4
2/3（2階）
Notes: 次にロボットは２階に移動します。 その後S字型の狭い通路を進んでいきます。 S字通路を移動する際に、ロボットの障害物検知機能をお見せします。 ロボットは地図上に無い障害物を検知すると一旦停止し、障害物が除去されるとシナリオを続行します。

## Slide 13
EX ROVR “ASCENT” 自動巡回デモシナリオ (3/3)
本部
充電
ステーション
パイプ
パイプ
パイプ
パイプ
パイプ
障害物
タンク
11m
12.6m
狭隘部での自律走行
マニピュレータによる計器へのアクセス
カメラによる画像取得
階段昇降
ダッシュボードでの情報確認
地図上にない障害物の検知
熱画像カメラによる画像取得
自律走行による障害物乗り越え
非接触給電
2, 3, 7
2, 3, 5
9
1
3/3 （1階）
8
Notes: その後、ロボットは再度１階に移動し、マニ先端のカメラ及び熱画像カメラで画像を取得します。 熱画像についてはダッシュボードでリアルタイムデータをお見せします。
最後に、ロボットは障害物を乗り越え、充電ステーションに戻っていきます。 充電ステーションで非接触充電を開始し、デモ終了となります。

## Slide 14
デモ実施現場へお繋ぎします
EX ROVR “ASCENT” 現場デモ
実ロボットの紹介やデモを収めた映像は、
同ホームページの「ムービー」タグから
ご覧いただけます。
Notes: デモの様子は、ホームページの「ムービー」タブにアップしておりますので、そちらをご覧ください。

## Slide 15
制御盤を
小型一体化
ロボット本体を防爆化
現状の1.5世代試作機
内圧防爆用の空配盤をビルトイン
2022年にマーケットインする2.0世代機
EX ROVR “ASCENT” マーケットインする2.0世代機の概要
Notes: 今回デモでお見せしたのは1.5世代機と呼ばれるプロトタイプ機ですが、市場投入する第2世代機ではすべてのシステムにつき防爆認証を得たものとします。 加えて、空配盤をビルトイン構造とし、制御盤を小型一体化します。

## Slide 16
Safer Operation
危険な作業はロボットにおまかせ
Cost Efficiency
簡単な作業はロボットにさせて
人の移動や作業のコストを削減
Digitalized Inspection Record
溜まっている巡回点検レポートを
IoTでデータ活用
Tight Inspection
昼も夜も、点検頻度アップで
予期せぬプラント停止を防止
EX ROVR “ASCENT” ロボット導入のメリット
Notes: 本スライドではEXROVRの主要な価値についてご説明します。
一つ目はプラントの安全な運転です。ロボット導入により運転員は危険場所に行く必要が無くなります。
二つ目はコスト合理性です。簡単な作業はロボットに任せ、運転員はより付加価値の高い業務に時間を割く事が可能です。
三つ目は、検査を高頻度で繰り返すことによる、プラントの計画外停止の防止です。
最後は検査記録のデジタル化です。トレンド分析などの機械学習手法を用いたプラントの異常検知に貢献します。

## Slide 17
高い機動性
最大45度の階段を昇降
15cm(※)の障害物（防油堤など）を乗り越え
※遠隔操作では約40cmの障害物も乗り越え可能
複数フロアーをカバー
コンパクト
900mm幅の通路で転回
狭隘部など高い自由度
非接触充電
2時間で満充電 ・ 約1～2時間稼働
Zone１・水素対応の防爆構造(※)
※危険場所での非接触充電は確認中
連続運転と信頼性
最少回転直径 約800 mm
EX ROVR “ASCENT” の特徴 (1/2)
Notes: 次にEXROVRの五つの特徴についてご説明します。
一つ目は高い機動性です。移動にクローラと呼ばれる機構を用いることで、最大45度の傾斜の階段を昇降可能であり、15cmの障害物を乗り越える事も可能です。これにより、EX ROVR一台で複数フロアの点検作業をカバーできます。
二つ目はコンパクトな体格です。最小回転直径は約800mmであり、折り返し階段の踊り場で旋回する事も可能です。
三つめは非接触充電です。EXROVRは2時間充電で最大2時間稼働します。また、充電ステーションも防爆仕様です。

## Slide 18
自律動作
LiDARベースの三次元位置推定
階段を含む複数フロアーを自動巡回
マニピュレータ
６自由度
対象に対して正対し近寄って画像を取得
現場にあわせた巡回シナリオをスケジューラで発動
デジタル化しやすい情報取得
EX ROVR “ASCENT” の特徴 (2/2)
Notes: 次は自律動作です。3D-LiDARで三次元自己位置を推定し、階段を含む複数フロアで自動巡回が可能です。
最後は6軸マニピュレータです。計器に近寄り、正面からの画像取得が可能なため、将来のデジタル化に対応できる高品質の画像が取得できます。

## Slide 19
原型機
2018～2019
Gen 1.5
2020 ～ 2021
Gen 2.0
～2023
Gen 2.X
目視画像
ガス濃度
熱画像
音
振動
マニ付きカメラ実装
ガス濃度センサ搭載
熱画像カメラ実装
マイク実装
履歴画像提示
デジタル化／履歴異常判定
閾値リアルタイムアラーム
データ取得・提示
閾値リアルタイムアラーム
データ取得・提示
非圧縮音データ蓄積・提示
プラットホーム
音響解析／異常判定
ガス濃度マップ／履歴異常判定
履歴異常判定
（プロトタイプ）
研究開発（JXTG殿共研）
第2世代機開発（防爆認証・試運用機納入）
試運用 ⇒ アップグレード ⇒ 次世代機
振動解析／異常判定
Gen1.5ハード実装
データ提示
アラーム／異常判定
ハード改良
次世代機
目視画像
ガス濃度
音（マイク）
熱画像
EX ROVR 外観
プラットホーム上のデータ提示（アラーム）＜イメージ＞
Gen1.5に実装済みのハードウェア
この構成で防爆認証を取得予定
データ提示／異常判定機能
ソフトウェアのアップグレードのみの
場合、防爆認証の再取得は不要
ハードウェアの改良（追加／改造）
については改めての防爆認証の取得要
振動センサ（マニ、定置）
2014～
NEDO研究で開発スタート
今回ご提案範囲
マニ付き熱画像カメラ
走行性能
階段含む自律走行
エンドユーザー向けマンマシンの構築
高速走行対応
データ蓄積・高度処理のための
プラットホーム（クラウド）構築
大容量化対応（5G化等）
アレイマイク・超音波マイク
プラント情報収集のためのセンサ類のハード実装（防爆化）はほぼ計画通りに達成見込み
EX ROVR “ASCENT” 今後の開発ロードマップ
Notes: 本スライドでは開発ロードマップをご紹介します。 2014年から開発を開始しており、2021年度末までに、市場投入する第二世代機の開発を完了します。 第二世代機でハード面は完成しますが、これで開発を終えるわけでは無く、引き続きクラウドにデジタル化や履歴異常判定の機能を追設し、EX ROVRがお客様にもたらす価値を更に向上していきます。